1

1

1

1. Introduction	3

Automatismes et robots	3

Automatisme dur	3

Automatisme doux	4

Classification des robots	5

Technologie de guidage	5

Géométries des enveloppes de travail	5

Famille de robots	6

Méthode de contrôle de mouvement	7

Nombre de joints	7

Capacité de chargement (kg)	8

Vitesse maximale de l’outil (mm/s)	8

Portée (reach) et étendue (stroke) de l’outil (mm)	9

Orientation de l’outil (degrés)	10

Répétabilité, précision et exactitude (mm)	10

Exemples	11

Statistiques 	11

Usage des robots et applications	11

Population mondiale de robots	14

Distribution des robots dans le monde	15

Cinématique directe	16

Annexe B	25

Protocole de communication du robot A255 	25

# 1. Introduction

Qu’est-ce qu’un robot?  Le robot, appelé un bras manipulateur ou un bras robotique, est destiné à un usage industriel.  Il peut être modelé à partir des caractéristiques de l’anatomie humaine.  On représente un robot par une chaîne de liens rigides interconnectés par des joints flexibles :

- liens   	: Tronc, avant-bras, bras, etc.

- joints   : épaule, coude, poignet.

Au bout du bras manipulateur, on retrouve l’outil qui est, en fait, la main pour en revenir à l’anatomie humaine.  Les outils peuvent être composés d’un ou plusieurs doigts qui peuvent s’ouvrir ou se fermer.

De façon à pouvoir caractériser les robots industriels, nous allons examiner le rôle qu’ils jouent dans le domaine de l’automatisme en général.

Définitions:

Robot: http://fr.wikipedia.org/wiki/Robot

Robotique: http://fr.wikipedia.org/wiki/Robotique

Robotique Industrielle: http://fr.wikipedia.org/wiki/Robotique_industrielle

## Automatismes et robots

Les lignes d’assemblage inventées par Ford en 1905, permettent les productions massives.  Au fil des ans, des machines spécialisées ont été pensées et développées pour de plus gros volume de production de pièces mécaniques et électriques.

### Automatisme dur

Les machines ont besoin d’être modifiées fréquemment au niveau du matériel pour pouvoir continuer la production.  Les machines et leurs processus sont souvent très performants mais en revanche, ils ont une flexibilité limitée.

Problème:

Lorsque les pièces changent, les machines doivent être modifiées au niveau « hardware »

### Automatisme doux

Plus récemment, l’industrie automobile, conjointement avec d’autres industries, ont introduit des machines beaucoup plus flexibles : des manipulateurs programmables qui peuvent effectuer des tâches comme  la soudure, la peinture, l’assemblage, etc.

Ce sont des appareils habituellement programmés à l’aide d’ordinateurs par le biais de logiciels dédiés au contrôle des joints du robot.

Voici un graphique montrant le rapport entre l’automatisme « doux », l’automatisme « dur » et le travail manuel.

On peut déduire 3 choses en analysant ce graphique :

- Le coût de l’ouvrage manuel est habituellement plus rentable lorsque le volume de production est très faible (< V1).

- Il devient intéressant de penser à introduire l’automatisme « doux » lorsque l’on franchit le volume de production V1 et ce jusqu’à un volume V2 (volume de production étant beaucoup plus élevé que V1).  À ce moment, la robotisation d’une production devient rentable sur un intervalle de temps de quelques années.

- L’automatisme « dur » est le choix qui permet de rentabiliser la production lorsque cette dernière atteint un volume de production très élevé (>V2).  Dans ce type de production, il peut s’être écoulé plusieurs années avant que la production devienne rentable.

## Classification des robots

### Technologie de guidage

Un des critères le plus fondamental réside dans la source d’énergie employée pour guider les joints du robot.  Il existe deux types d’énergie :    électrique et hydraulique.  Aujourd’hui presque tous les robots utilisent une source d’énergie électrique. Pour sa part, la technologie hydraulique est plus rapide avec de grosses charges mais manque de précision.  Les outils sont souvent pneumatiques.   Ils sont pratiques dans le cas d’opération d’ouverture et de fermeture de l’outil.

### Géométries des enveloppes de travail

L’enveloppe de travail est définie par les points de l’espace que l’outils peut atteindre.

Deux types de joints :

| Type de joint | Notation | Symbole | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Rotationnel | R | ⊙ | Mouvement de rotation autour d’un axe. |
| Prismatique | P |  | Mouvement de translation le long d’un axe. |

Les joints rotationnels sont les plus communs.  Par contre, les joints prismatiques tendent à simplifier l’analyse du mouvement du bras.

Enveloppe de travail en fonction des types de joints :

| Robot | Joint 1 | Joint 2 | Joint 3 | Total rotationnel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartésien | P | P | P | 0 |
| Cylindrique | R | P | P | 1 |
| Sphérique | R | R | P | 2 |
| SCARA | R | R | R | 3 |
| Articulé | R | R | R | 3 |

Plus le chiffre de la colonne total rotationnel est élevé, plus la complexité du robot est élevée!

## Famille de robots

Voici, de façon plus détaillée, les types de robots que l’on peut rencontrer en automatisme.  On retrouve les types de robot dans la colonne de gauche et les enveloppes de travail que ces derniers forment dans la colonne de droite.

| Type de robot | Volume de travail |
| --- | --- |
| Cartésien |  |
| Cylindrique |  |
| Sphérique |  |
| Type de robot | Volume de travail |
| Articulé |  |

### Méthode de contrôle de mouvement

Un autre critère important dans la caractérisation d’un robot est le moyen utilisé pour contrôler le mouvement de l’outil :

| Méthode | Définition | Applications |
| --- | --- | --- |
| Point à point | Programme une série de points discrets dans l’enveloppe de travail. Le mouvement entre les points n’est pas contrôlé par l’usager. | Soudure Déplacement de matériel Assemblage Pick & place |
| Mouvement continu | Programme un chemin défini et la vitesse de mouvement le long du chemin peut varier. Le robot ne s’arrête habituellement pas durant le parcours. | Soudure Collage de pièce Coupure au jet d’eau peinture |

### Nombre de joints

On peut classer les joints en deux catégories:

| Joint | Type | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | Majeur | Positionnement de l’outil dans l’enveloppe de travail |
| 4-6 | Mineur | Donne la direction à l’outil. |

### Capacité de chargement (kg)

La capacité de chargement varie beaucoup d’un robot à l’autre.  Elle est habituellement exprimée en kilogramme.  Voici des exemples :

| Robot | Capacité |
| --- | --- |
| Miniover 5 microbot | 2.2 kg |
| GCA-XR6 | 4928 kg |
| CRS-255(au laboratoire) | 2 kg |

### Vitesse maximale de l’outil (mm/s)

La vitesse maximale varie beaucoup d’un robot à l’autre.  Elle est habituellement exprimée en millimètres par secondes.  Voici des exemples :

| Robot | Vitesse maximale |
| --- | --- |
| Westinghouse series 4000 | 92 mm/s (0.3 km/h) |
| SCARA | 9000 mm/s (32.5 km/h) |
| CRS | 2900 mm/s (10.4 km/h) |

### Portée (reach) et étendue (stroke) de l’outil (mm)

### Orientation de l’outil (degrés)

Yaw- Pitch –Roll

Le système de référence M est mobile c’est-à-dire qu’il bouge avec l’outil contrairement au système de référence F qui lui reste fixe. Ces rotations doivent se faire dans le bon ordre!  Sinon, l’orientation finale de l’outil n’est pas la même!

### Répétabilité, précision et exactitude (mm)

La répétabilité est une mesure de l’habileté du robot à positionner l’outil au même endroit de façon répétée.  Elle assure que le robot se positionnera toujours au même endroit avec une erreur définie dans les spécifications.  Ainsi, si la répétabilité d’un robot est de +- 1mm, alors ce robot vous assure qu’il atteindra le même point avec une erreur de +- 1mm.

Le concept de précision, très proche du concept de répétabilité est une mesure de la résolution spatiale avec laquelle l’outil peut être positionné dans l’enveloppe de travail. La précision de la position est directement reliée à la précision des moteurs et n’est généralement pas uniforme sur toute l’espace de travail.  La meilleure précision est proche de l’axe central.

L’exactitude est une mesure de la capacité du robot à positionner l’outil à un point quelconque en minimisant la marge d’erreur.  Elle n’est pas facilement mesurable car elle dépend du jeu dans les joints mécaniques et des déformations élastiques.  On peut tout de même déduire que :

Erreur >= Précision / 2

## Exemples

| Caractéristique | Rhino XR-3 | A-255 CRS(robot du labo) |
| --- | --- | --- |
| Nombre d’axes | 5 | 5 |
| Capacité de chargement | 0.5 kg | 2 kg |
| Vitesse maximale de l’outil | 650 mm/s | 2900mm/s |
| Portée horizontale | 628.6 mm | 580 mm |
| Portée verticale | 889.0 mm | --- |
| Étendue horizontale | 628.6 mm | 580 |
| Étendue verticale | 889.0 mm | --- |
| Intervalle Pitch de l’outil | 270 | +-110 |
| Intervalle Roll de l’outil | 360 | 360 |
| Répétabilité | +- 2.5mm | +- 0.05 mm |

## Statistiques

Voici quelques données concernant l’usage des robots et de leurs applications dans le domaine industriel.  Vous retrouverez également le nombre de robots utilisés présentement dans le monde et par pays.

### Usage des robots et applications

Quels sont les domaines d’application dans lesquels on retrouve les robots de types industriels ?  Voici un tableau montrant l’usage des robots dans diverses applications.

Comme on peut le constater, il n’est pas rare de voir la majorité des robots dans des applications de soudure et de manutention ou de finition (les 3 combinés donnent plus de 67 % du nombre total d’application)

Parmi les autres types d’application, on retrouve les robots de “service”, c’est-à-dire, des robots que l’on retrouve ailleurs que dans un domaine de production manufacturier.  Par exemple, un robot pour couper le gazon ou un robot qui assiste aux opérations dans le domaine médical.

Voici un tableau montrant le nombre de robots de service à la fin de 1998 et ce même nombre pour la période 1999-2002

| Types de robots | Nombre à la fin de 1998 | Nombre 1999-2002 |
| --- | --- | --- |
| Robots d’entretien | 300 | 500 |
| -Entretien plancher |  |  |
| -Nettoyage de |  |  |
| -Lavage de vitre, de mur |  |  |
| -Autre (Nettoyage d’avion) |  |  |
| Robots pour les égouts(Entretien, inspection) | 200 | 200 |
| Robots d’inspection (murs, installation nucléaire, barrage ) |  |  |
| Robots sous-marins | 400 | 200 |
| -Inspection |  |  |
| Robots domestiques | 2,000 | 12,500 |
| -Aspirateur |  |  |
| -Tondeuse |  |  |
| -Autre |  |  |
| Robots médicals | 800 | 7,000 |
| -Robots effectuant la chirurgie |  |  |
| -Robots qui assistent à la chirurgie |  |  |
| -Autre |  |  |
| Robots pour personnes handicapées (chaises roulantes robotisées) | 200 | 200 |
| Robots pour le courier | 100 | 200 |
| Robots de surveillance, sécurité | 50 | 300 |
| Robots-guide (ex.: dans musée) |  | 100 |
| Robots pompiste (dans les stations essences) | 50 | 800 |
| Robots qui désarme les bombes | 150 | 400 |
| Robots dans le domaine de la construction | 350 | 1,000 |
| Nombre total de robot(excluant les robots aspirateurs) | 5,000 | 23,600 |
| Robots Aspirateurs |  | 450,000 |
| Valeur estimée en millions$ (US$) | 600 | 3,300 |

Sources: ECE and IFR.

Comme vous pouvez le constatez, c’est dans le domaine des robots pompistes que l’augmentation est la plus poussée (près de 1500% !!).  Le domaine médical voit aussi une augmentation de 775% alors que les robots domestiques sont en hausse de 525%.

### Population mondiale de robots

Nombre de robots dans le monde et par pays

| Pays | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2007 | 2008 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Japon | 274,200 | 377,000 | 411,800 | 366,600 | 356,240 | 353,300 | 355,200 |
| USA, Canada, Mexique | 39,000 | 57,100 | 81,700 | 120,200 | 160,632 | 170,700 | 192,300 |
| Allemagne | 27,300 | 45,300 | 73,200 | 103,800 | 140,161 | 145,200 | 158,100 |
| Rep. de Corée |  |  |  |  | 72,972 | 77,300 | 101,700 |
| Italie | 12,200 | 20,600 | 31,500 | 47,400 | 61,589 | 64,500 | 70,100 |
| France | 8,400 | 12,300 | 16,200 | 20,000 | 33,462 | 34,500 | 36,200 |
| Chine |  |  |  |  | 23,908 | 31,400 | 57,900 |
| Grande-Bretagne | 5,900 | 8,100 | 10,800 | 15,000 | 15,340 | 15,300 | 13,800 |
| Inde |  |  |  |  | 2,833 | 4,300 | 14,900 |
| Espagne |  |  |  |  | 27,367 |  |  |
| Suède |  |  |  |  | 8,830 |  |  |
| Benelux |  |  |  |  | 10,648 |  |  |
| Taiwan |  |  |  |  | 20,973 |  |  |
| Thailande |  |  |  |  | 4,826 |  |  |
| Australie/Nouvelle-Zélande |  |  |  |  | 6,127 |  |  |
| Europe Autre |  |  |  |  | 23,375 |  |  |
| Asie Autre |  |  |  |  | 10,907 |  |  |
| Afrique |  |  |  |  | 1,323 | 1,600 | 2,800 |
| Grand total | 459,400 | 586,100 | 720,400 | 799,400 | 994,005 | 1,035,900 | 1,185,900 |
| Sources: ECE, IFR and national robot associations. |  |  |  |

## Distribution des robots dans le monde

| Pays | Part de marché (1998) | Part de marché(2002) | Part de marché (2009) |
| --- | --- | --- | --- |
| Japon | 57.2 % | 45.9 % | 34.1% |
| Etats-Unis | 11.3 % | 15 % | 14.7% |
| Allemagne | 10.2 % | 13 % | 14.0% |
| Corée | 4.4 % | 5.2 % | 7.5% |
| Italie | 4.4 % | 5.9 % | 6.2% |
| Chine |  | 0.78% | 3.0% |
| Espagne |  | 1.8% | 2.7% |
| Canada* | < 1 % | 1% | 1.4% |

*Le Canada a cependant à son actif 4 bras qui servent à manipuler des satellites dans l’espace.  Les bras « Canadarm » sont utilisés sur la navette spatiale et aussi sur la station spatiale internationale.

## Pourquoi robotiser?

Les avantages de la robotisation d’une entreprise se déclinent autour de 3 critères principaux :

| Facteurs économiques | Facteurs humains | Facteurs environnementaux |
| --- | --- | --- |

### Facteurs économiques

- Réduction des coûts de main-d'œuvre :

- un robot est capable de travailler 24h/24 de façon constante et peut réaliser à lui seul les  tâches de différents opérateurs.

- Après programmation, un robot peut travailler seul la nuit et le week-end. Flexibilité de la gestion de production.

- Un robot s’adapte à différentes tâches et peut donc aisément être affecté à des opérations multiples, selon les impératifs de l’entreprise.

- Les robots industriels ont la capacité de reproduire une même tâche répétitive sans dégradation des performances.

### Facteurs humains

# Cinématique directe

Un bras manipulateur peut être modelé comme une chaîne de corps rigides appelés "liens". Ces liens sont interconnectés au moyen de joints. Au début de la chaîne de liens, celui-ci est fixé à la base. Alors que l'autre côté est libre de se déplacer.

L'objectif est de contrôler à la fois la position et l'orientation de l'outil dans un espace tridimensionnel. L'outil, peut alors être programmé pour suivre une trajectoire planifiée pour manipuler des objets dans l'espace de travail. De façon à programmer le mouvement de l'outil, nous devons formuler les relations qui existent entre les jointures et la position et l'orientation de l'outil. Cette opération s'appelle la cinématique directe.

Définition de cinématique directe:

Étant donnée un vecteur représentant les valeurs des axes d'un bras manipulateur, nous devons déterminer la position et l'orientation de l'outil par rapport à un système de coordonnées attaché à la base du robot.

De façon à developper les solutions qui soient les plus concise possible, il est pratique et utile de revoir certaines propriétés fondamentales de calcul vectoriel.

Produit scalaire et vectoriel

Nous allons formuler les relations à partir d'une système de coordonnées orthonormal.

Produit scalaire

Le produit scalaire de 2 vecteurs x et y dans l'espace des Réel est défini comme suit:

ou encore comme:

x  y = x y cos ()

étant l'angle produit par les 2 vecteurs x et y et x et y sont respectivement la norme du vecteur x et la norme du vecteur y.

Propriétés:

1	x  y > 0  x  0, y  0  et  00    900

x  y < 0  x  0, y  0  et  900    1800

2	Si x  y = 0  x = 0  ou  y = 0  ou  x  y	( veut dire perpendiculaire)

3		Commutativité

x  y = y  x

4		Distributivité

x  (y + z) = (x  y) + (x  z)	à gauche

(y + z)  x = (y  x) + (z  x)	à droite

5	(x + y)  z =  (x  z) +  (y  z)	distributivité avec un scalaire

Norme d'un vecteur

Si (a, b, c) est un vecteur rapporté à une base orthonormée, alors sa norme est donnée par la formule:

(a, b, c) = (a2 + b2 + c2)

Ex:

vecteur  v = (1, -1, 2) et w = (2, 4, 2)

v = (1 + 1 + 4) = 6

w = (4 + 16 + 4) = 24

Produit vectoriel

Le produit vectoriel de deux vecteurs u et v dans est un vecteur w = u x v qui est orthogonal à u et v selon la règle de la main droite et est défini comme suit:

i = j x k

j = k x i

k = i x j

Le produit vectoriel est aussi dépendant de l'angle que font les 2 vecteurs entre eux. Ainsi si un angle  est l'angle entre v et u alors le produit vectoriel est défini par:

u x v = u v sin ()

ex.:

u = (2, 3, 4)   et  v = (1, 0, 2)

Système de Coordonnées

Définition de Coordonnées:

C’est un vecteur qui possède des valeurs en x, y et z.  On parle alors d’un vecteur en trois dimensions.  Alors les coordonnées de p par rapport au système X se dénote [p]x et est défini par l'equation:

La solution au problème de la cinématique directe en robotique exige que l'on représente chaque position et orientation de l'outil par rapport au système de coordonnées qui est attaché à la base.

Ceci implique une séquence de transformations de coordonnées en partant de l'outil vers le poignet, du poignet vers le bras, du bras vers l'épaule et ainsi de suite. Chacune de ces transformations peut être représentées par une matrice.

Le problème est de représenter un point p situé sur un des liens du robot par rapport à un système de coordonnées attaché à la base.

Exemple :

Soit F = {f1, f2, f3} et  M = {m1, m2, m3} des systèmes de coordonnées attachés respectivement au lien fixe et au lien mobile. Le lien mobile est tourné de:

 = /2

Ensuite, soit  une matrice n x n	définie par:

kj = fk  mj	1 k,   j n

alors chaque point  est défini par:

[]f =  []m

[]f  est le point dans le système de coordonnée F

[]m est le point dans le système de coordonné M

La matrice A transforme les coordonnées du système Mobile  dans les coordonnées du système Fixe.

Exemple:

Supposons que la valeur des coordonnées du point P en rapport au système M est:

[]m = [0.6, 0.5, 1.4]T

Quelles sont les coordonnées de P par rapport au système de coordonnée F ?

Solution:

Annexe A: Langage RAPL

Le langage de programmation RAPL

Dans cette section, nous verrons les principales commandes RAPL pour le contrôle du robot.  Voyons avant tout la syntaxe générale d’une commande RAPL:

Syntaxe générale

NOM_COMMANDE    <LOC_NAME> , <DISTANCE>[,S]

où

NOM_COMMANDE:	Le nom d’une des 125 commandes existantes en RAPL. (Voir le manuel de référence pour la syntaxe de la commande)

LOC_NAME:	Le nom d’une position.  Cette position est obligatoire dans le cas des commandes de mouvement et peut-être une variable simple ou un vecteur d’éléments.

, :			La virgule sépare tout les arguments.

<DISTANCE>	:Cet argument est obligatoire pour les commandes de mouvement d’approche ou de départ.

[,S] :	Cet argument est optionel.  Il indique si le robot doit effectuer un mouvement en ligne droite. (Straight line motion)

Exemple:

APPRO Piece1,2

Cette commande permet au robot d’approcher la pièce située à la position Piece1 et d’arreter le mouvement 2" avant d’atteindre la pièce.

Types de données

Variables:

Les variables en RAPL sont emmagasinées en format de nombre réel.  Une variable RAPL utilise:

14 bytes en mémoire répartis comme suit:

8 bytes pour le nom de la variable

4 bytes pour le nombre réel

2 bytes pour le checksum.

Position:

Les positions représentent des points de l’espace de travail qui peuvent être atteint par le robot.  Cette position peut-être spécifiée en mode Cartésien ou en mode Précision.

Le mode Cartésien défini un point 3D (x,y,z) dans l’espace de travail alors qu’un point en mode Précision est défini selon les valeurs de pulsation des encodeurs.

Chaîne de caractères:

Le langage RAPL permet de travailler avec 4 chaînes de caractères qui peuvent être chacune constituée de 32 caractères au maximum.

Les chaînes de caractères pour votre usage sont les suivantes:

&1 à &4

Exemple:

&1 = ‘Voici la chaine #1’

&2 = ‘Voici la chaine #2’

&3 = ‘Voici la chaine #3’

&4 = ‘Voici la chaine #4’

Vecteur

Un vecteur d’éléments est un tableau à une dimension.  Vous devez cependant suivre les particularités suivantes:

Le nom d’un vecteur est constitué de 8 caractères:

5 caractères pour le nom du vecteur et 3 caractères pour l’index.

Ainsi les deux notations suivantes sont équivalentes:

POINT001 = POINT[1]

POINT100 = POINT[100]

Points précision ou cartésien:

#PICK_1 est un point de type précision.

PICK_1 est un point de type cartésien.

Commandes de mouvements

ALIGN	Aligne l’outil suivant l’axe majeur le plus proche.

APPRO	Déplace le robot en s’approchant d’un point d’une distance qui peut être positive ou négative.

CPATH	Exécute un chemin continue.

CTPATH	Définie un chemin continue avec des points déjà connuent.

DEPART	Déplace le robot en s’éloigant d’un point avec une distance qui peut être positive ou négative.

FINISH	Commande utilisée pour indiquer au robot de compléter le mouvement avant le début du prochain mouvement. (Utile surtout avant la commande OPEN,CLOSE et après la commande OPEN, CLOSE)

GOPATH	Exécute un chemin continue définie par la commande CTPATH.

JOG	Déplace le TCP d’un incrément en x, y ou z.  (Exemple : JOG 1,2,1)

X	Déplace le TCP d’un incrément suivant la direction x. (exemple : X  2)

Y	Déplace le TCP d’un incrément suivant la direction y.

Z	Déplace le TCP d’un incrément suivant la direction z.

YAW	Exécute une rotation allentour du TCP suivant l’axe YAW.

PITCH	Exécute une rotation allentour du TCP suivant l’axe PITCH.

ROLL	Exécute une rotation allentour du TCP suivant l’axe ROLL. (Exemple : ROLL  90)

JOINT	Déplace un seul joint d’un incrément angulaire. (Exemple : JOINT 2, 30   -> Déplace le joint 2 de 30 degrés.)

MOTOR	Déplace un seul joint selon le nombre de pulsation moteur. (Exemple : MOTOR 1, 5000 -> Déplace le joint #1 de 5000 pulsations.)

MOVE		Déplace le TCP à un point précis. (TCP: Tool Center Point. C’est le point central de la pince)

READY	Déplace le TCP dans sa position READY.

SPEED	Change la vitesse de déplacement du robot.

# Annexe B

# Protocole de communication du robot A255

| Maître | Esclave |
| --- | --- |
| 0x52 | Caractère 'R' |
| 0x21 | Numéro d'esclave + 0x20 |
| ENQ |  |
| Caractère 'R' | 0x52 |
| Numéro d'esclave + 0x20 | 0x21 |
|  | ACK |
| SOH |  |
| 0x21 | Numéro d'esclave + 0x20 |
| 0x21 | Numéro de maître + 0x20 |
| 0x00 | 0x00 Écriture 0x01 Lecture |
| 0x48 | Code qui termine l'ACI |
| 0x00 | Nombre de blocs de 128 octets |
| 0x01 | Nombre d'octets du dernier bloc (>0) |
| 0x00 | Position mémoire (offset low) |
| 0x00 | Position mémoire (offset high) |
| 0x00 | Position mémoire (segment low) |
| 0x00 | Position mémoire (segment high) |
| ETX |  |
| 0x8B | LRC: Longitudinal redundancy check |
|  | ACK |
|  | STX |
| Données | 0x00 |
|  | ETX |
| LRC: Longitudinal redundancy check | 0x00 |
| ACK |  |
|  | EOT |
| EOT |  |

Caractère spéciaux ASCII

| Caractère | Hexadécimal | Décimal | Signification |
| --- | --- | --- | --- |
| SOH | 0x01 | 01 | Début de l'en-tête |
| STX | 0x02 | 02 | Début du transfert |
| ETX | 0x03 | 03 | Fin du transfert |
| EOT | 0x04 | 04 | Fin de la communication ACI |
| ENQ | 0x05 | 05 | Demande |
| ACK | 0x06 | 06 | Message reçu |
| NAK | 0x15 | 21 | Message mal reçu |
| ETB | 0x17 | 23 | Fin d'un bloc |
| Control-Z | 0x1A | 26 | Fin du terminal |

Remarques

Chose importante avec le contrôleur

- 1 CTRL-C à envoyer APRÈS LA SÉQUENCE DE BRANCHEMENT

- Envoyer la commande NOHELP

- CTRL-Z  à envoyer  2 fois POUR TERMINER LA COMMUNICATION et remettre le contrôleur dans son mode initial.

Envoyer toujours les caractères au contrôleur un à la fois.

Ne pas envoyer de chaîne de caractères.  Du moins, pas lors de l’établissement de la communication avec le contrôleur.

CR (Retour chariot) à la fin d’une commande.

Au moins 200 ms entre l’envoi de 2 commandes successives.

Un délai de 50 ms est souhaitable entre l'envoi d'un bloc et la réception d'un bloc lors de la communication initial avec le contrôleur.

# Footnotes

Le mot robot a été inventé par l'écrivain Karel Čapek. Il est apparut pour la première fois dans dans son œuvre R. U. R. (Rossum's Universal Robots) datant de 1920.

Le LRC est un code de correction d'erreur.  Il suffit d'additionner les données envoyées (en excluant les codes de début et de fin de transfert) puis de prendre le modulo 256.

# Text boxes

| Applications | Part de marché |
| --- | --- |
| Soudure | 31 % |
| Manutention | 24.4 % |
| Peinture et finition | 12.4 % |
| Assemblage | 11 % |
| Inspection et tests | 2.9 % |
| Coupe au jet d’eau | 2.3 % |
| Autres | ~16 % |

Un robot pour chaque 5 employés dans l’industrie automobile au Japon...

Un robot pour chaque 10 employés dans l’industrie automobile aux États-Unis...